ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Προσφορά 13.25.07.2013.6

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m3 ή Kg) | ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1100 m3 σε κυλίνδρους των 50L (να συνοδεύεται με πιστοποιητικό) | ΗΛΙΟ 5.0 Καθαρότητα: ≥ 99.999 % κ.ο Προσμίξεις ≤ 10 vpm (O2, N2, H2O, HnCm, Ηe) |
| 2 | 2500 m3 σε κυλίνδρους των 50L | ΑΡΓΟΝ 4.6 Καθαρότητα: ≥ 99.996 % κ.ο Προσμίξεις ≤ 50 vpm (O2, N2, H2O, HnCm) O2 ≤5vpm, H2O ≤5vpm, HnCm ≤0.5vpm |
| 3 | 40 m3 σε κυλίνδρους των 50L | ΑΡΓΟΝ (P-10) Μείγμα 90% Αργόν 10% Μεθάνιο |
| 4 | 20 m3 σε κυλίνδρους των 50L | ΑΡΓΟΝ Μείγμα 90% Αργόν 10% Οξυγόνο |
| 5 | 1200 m3 σε κυλίνδρους των 50L | ΑΖΩΤΟ 4.5 Καθαρότητα: 99.995 % κ.ο. |
| 6 | 1200 m3 σε κυλίνδρους των 50L (να συνοδεύεται με πιστοποιητικό) | ΑΖΩΤΟ 5.0 (Υψηλής Καθαρότητας) (Ο2 <5 vpm, Η2Ο <5 vpm, HnCm <0,5 vpm) |
| 7 | 5000 kg σε κρυογενικό δοχείο των 120 kg | ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ |
| 8 | 100 kg | CO2 βιομηχανικό |
| 9 | 20 m3 σε κυλίνδρους των 50L | Συνθετικός αέρας (από N και O) Υψηλής καθαρότητας (CO <1 vpm, CO2 <1 vpm, HnCm <1 vpm) (20,5% O2 in N2) |
| 10 | 10 m3 σε κυλίνδρους των 50L | Μείγμα 5% CO2 και 95% He (ακρίβεια ±2%) |
| 11 | 20 m3 σε κυλίνδρους των 50L (να συνοδεύεται με πιστοποιητικό) | ΟΞΥΓΟΝΟ 5.0 (εργαστηριακό) |
| 12 | 40 Kg σε κυλίνδρους των 50L | CO2 4.8 O2≤2vpm, N2≤10vpm, H2O≤5vpm, HnCm ≤2vpm, CO≤1vpm |